様式第8号の2

完了検査現場チェックシート完了検査現場チェックシート　（第１面）

| 項 目 | 関 連 規 定 | 工事 監理者 チェック |  | 建築 主事等 チェック |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 敷地の安全性（法19条、条例等） | □崖又は擁壁の安全性について □切り土、盛り土の状況 |  |  |  |
| 災害危険区域（法39条） | □宮崎市災害危険区域に関する条例（認定通知書との整合） |  |  |  |
| 敷地と道路の関係（法42条、43条） | □前面道路の幅員の確認 □接道長さの確認 □敷地内通路 □法42条２項道路の後退部分の確認 □法43条許可・認定条件との整合 |  |  |  |
| 用途地域（法48条） | □用途 □工場調書 |  |  |  |
| 敷地面積、容積率、建蔽率 （法52条、53条、53条の２） | □敷地形状 □確認申請図面（平面・配置図）との照合 □敷地の確定（境界線・可分線） |  |  |  |
| 壁面後退距離（法54条） | □建物配置（敷地境界線からの建物離れ） □後退距離制限の緩和 |  |  |  |
| 道路斜線制限等 （法55条、56条、56条の２） | □確認申請図書の立面図との照合（各部分の高さ） □緩和規定適用の場合後退部分の外構制限及び前面道路との高低差等 □庇又は軒の高さの確認 □日影規制 □真北方向・距離 |  |  |  |
| 準防火地域（法61条、62条） | □主要構造部の仕様 □外壁仕上げ材 □屋根 □防火設備 |  |  |  |
| 耐火建築物の要求等 （法21条、27条） | □主要構造部の仕様 □延焼のおそれのある部分の外壁の開口部の仕様 |  |  |  |
| 屋根（法22条） | □屋根の構造 |  |  |  |
| 外壁（法23条） | □延焼のおそれのある部分の外壁の構造 |  |  |  |
| 大規模の木造建築物等の外壁等 （法25条） | □延焼のおそれのある部分の外壁及び軒裏の構造 □屋根の構造 |  |  |  |
| 防火壁等（法26条、令113条） | □防火壁等の位置、構造、形状等 □防火壁等に設ける開口部の形状、防火戸の構造 □防火壁等を貫通する給水管等の配管、換気等の風道の構造 |  |  |  |
| シックハウス対応（法28条の２） | □化学物質の発散に対する衛生上の措置 □換気設備 |  |  |  |
| 階段（令23条、24条、25条、26条） | □階段及び踊場の幅、蹴上、踏面 □踊場の位置、踏幅 □側壁、手摺、中間手摺の設置 □傾斜路の構造 |  |  |  |
| 防火区画（令１１２条） | 面積区画（１項・３項・４項） | □区画の位置（スプリンクラー等の設置） □防火戸の仕様・作動 |  |  |  |
|  | 高層区画［11階以上］ （６項、７項、８項） | □区画の位置（スプリンクラー等の設置） □防火戸の仕様・作動 |  |  |  |
|  | 竪穴区画（10項、11項、12項） | □区画の位置 □床、壁の仕様 □防火戸の仕様・作動 □内装（ただし書適用） |  |  |  |
|  | スパンドレル（15項、16項） | □スパンドレル（構造、幅等） □防火戸の仕様 |  |  |  |
|  | 異種用途区画（17項） | □第17項区画（法27条関係） □防火戸の仕様・作動 |  |  |  |
|  | 区画の貫通分（19項・20項） | □給水管等（すき間の処理・貫通部分等の仕様） □ダクト等（すき間の処理、ダンパー） |  |  |  |
| 建築物の界壁、間仕切壁及び隔壁 （令114条） | □構造、防火措置 □小屋裏・天井裏 □界壁等貫通部分の措置（５項） |  |  |  |
| 廊下、避難階段及び出入口（令１１７条） | 廊下（令119条） 直通階段（令120条） | □幅員、形態（避難経路） □直通性 □歩行距離（最長 ｍ）・内装 |  |  |  |
|  | ２以上の直通階段（令121条） | □重複距離（最長 ｍ） □重複距離のただし書適用 □２以上の直通階段の設置免除 □避難上有効なバルコニー |  |  |  |
|  | 避難階段の設置（令122条） | □適用（ 有・無 ） |  |  |  |
|  |  | 屋内避難階段（令123条１項） | □構造（耐火壁・内装・非常用の照明装置等） □防火戸の仕様・作動 |  |  |  |
|  |  | 屋外避難階段（令123条２項） | □２ｍ以内の開口部 □防火戸の仕様・作動 |  |  |  |
|  |  | 特別避難階段（令123条３項） | □階段室構造（耐火壁・内装・非常用の照明装置等） □付室等構造（耐火壁・内装・排煙設備・非常用の照明設備等） □階段室・付室等の規模 □防火戸の仕様・作動 |  |  |  |
|  | メゾネット住戸の緩和 （令120条４項） | □階段・出入口 □歩行距離 |  |  |  |
|  | 大規模物品販売店舗（令124条） | □避難階段、特別避難階段の構造 □各階の階段幅・出入口幅 □屋外への出入口の幅 |  |  |  |
|  | 屋外への出口等 （令125条、125条の２） | □階段及び居室からの距離 □施錠装置の構造 |  |  |  |
|  | 屋上広場等（令126条） | □屋上広場の設置 □手摺の設置 |  |  |  |

（第２面）

| 項 目 | 関 連 規 定 | 工事 監理者 チェック |  | 建築 主事等 チェック |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 排煙設備 （令126条の２、126条の３） | □自然排煙 □機械排煙 □防煙区画 □手動開放装置の位置 □設置免除部分の確認 |  |  |  |
| 非常用の照明装置 （令126条の４、126条の５） | □居室部分における設置位置 □器具の作動 □避難経路における設置位置 □床面での照度 □告示1411の特例（歩行距離の確認） |  |  |  |
| 非常用の進入口 （令126条の６、126条の７） | □設置位置・間隔 □幅、高さ及び下端の床面からの高さ □バルコニーの奥行き及び長さ □赤色灯及び赤色の進入口表示 □ただし書適用 |  |  |  |
| 敷地内の通路（令128条） | □屋外避難階段及び屋外への出口から道等に通じる通路 |  |  |  |
| 大規模な木造等の建築物の敷地内における通路 （令128条の２） | □建築物の周囲に設ける通路 |  |  |  |
| 特殊建築物等の内装 （令128条の３の２、128条の４、129条） | □居室（不燃、準不燃材料） □避難経路（不燃、準不燃材料） □火気使用室（不燃、準不燃材料） □車庫、無窓居室、地階にある特殊建築物の居室 □内装制限の免除 |  |  |  |
| 非常用の昇降機（令129条の13の２、129条13の３） | □非常用の昇降機の位置、台数 □乗降ロビーの構造、規模 □非常用のエレベーターの構造等 □設置免除の要件 |  |  |  |
| 天井高（令21条） | □居室の天井高 |  |  |  |
| 建築基準関係規定 | 令９条 | □消防法（９条、９条の２、15条、17条） |  |  |  |
|  |  | □屋外広告物法（３条、４条、５条） |  |  |  |
|  |  | □港湾法（40条１項） |  |  |  |
|  |  | □高圧ガス保安法（24条） |  |  |  |
|  |  | □ガス事業法（162条） |  |  |  |
|  |  | □駐車場法（20条） □宮崎市建築物における駐車施設の附置等に関する条例 |  |  |  |
|  |  | □水道法（16条） |  |  |  |
|  |  | □下水道法（10条１項・３項、25条の２、30条１項） |  |  |  |
|  |  | □液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律（38条の２） |  |  |  |
|  |  | □都市計画法 （29条１項・２項、35条の２第１項、41条２項、42条、43条１項、52条の２第２項、53条１項） |  |  |  |
|  |  | □自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律（５条４項） |  |  |  |
|  |  | □浄化槽法（３条の２第１項） |  |  |  |
|  | 高齢者、障害者等の移動の円滑化の促進に関する法律 （14条１項・２項・３項） | □誘導ブロックの設置 □出入口 □廊下など □階段 □昇降機 □便所・オストメイト □駐車場 □敷地内の通路 □浴室・シャワー室 |  |  |  |
|  | 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律 （11条１項） | □外皮 □空気調和設備 □換気設備 □照明設備 □給湯設備 □昇降機設備 □太陽光発電設備 □コージェネレーションシステム |  |  |  |
| 備考欄 |  |

注意事項

１　関連規定欄に該当項目がある場合は□にレを記入し、適合していることを確認の上、工事監理者チェック欄に○印を記入すること。

２　関連規定欄以外に監理報告事項があれば、備考欄に記入すること。

３　宅地造成等規制法第８条第１項及び第12条第１項、流通業務市街地の整備に関する法律第５条第１項、特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法第５条第１項、第２項及び第３項、特定都市河川浸水被害対策法第８条並びに都市緑地法第35条、第36条及び第39条第１項については、制限地域の指定がないため適用しない。