工事監理チェックシート（鉄筋コンクリート造用）

| 工事名称： 工事 | 確認年月日 年 月 日 確認番号 第 号 |
| --- | --- |
| 検査項目 | 検 査 内 容 | 検査日 | 検 査 結 果 等 |
|  |  |  | 検査方法＊ Ａ：目視検査 Ｂ：計測検査 Ｃ：施工者等 | 結果 | 修正確認日 |
| 材料 | コンクリート | ・コンクリートの種類・温度補正・骨材の種類 |  | Ａ ･ Ｂ ･ Ｃ | 適 | 否 |  |
|  | 鉄筋 | ・鉄筋の材料、種類、品質、形状及び寸法（共通）の確認 |  | Ａ ･ Ｂ ･ Ｃ | 適 | 否 |  |
| 地盤 | 支持地盤 | ・支持地盤の位置、種類、地耐力等の確認 |  | Ａ ･ Ｂ ･ Ｃ | 適 | 否 |  |
| 基礎 | 種類 | ・基礎の種類、杭の工法、長さ、径、位置、杭頭の余盛り(PHC杭等の杭頭補強)、偏心による補強等の確認 |  | Ａ ･ Ｂ ･ Ｃ | 適 | 否 |  |
|  | ベース | ・寸法、主筋の径、本数、位置及びかぶり等の確認 |  | Ａ ･ Ｂ ･ Ｃ | 適 | 否 |  |
|  | 地中ばり | ・断面寸法、主筋の径・本数・位置・定着方法・継手（位置、長さ）、あばら筋の位置・径・間隔・形状及びかぶり等の確認 |  | Ａ ･ Ｂ ･ Ｃ | 適 | 否 |  |
| 柱 | 主筋 | ・寸法、主筋の径・本数・配置（方向）及びかぶりの確認 |  | Ａ ･ Ｂ ･ Ｃ | 適 | 否 |  |
|  |  | ・2段筋の位置（間隔）の確認 |  | Ａ ･ Ｂ ･ Ｃ | 適 | 否 |  |
|  | 帯筋 | ・径、間隔、本数（中子筋共）及び形状の確認（仕口部含む） |  | Ａ ･ Ｂ ･ Ｃ | 適 | 否 |  |
| はり・床版 | はり主筋 | ・寸法、径、本数、位置及びかぶりの確認 |  | Ａ ･ Ｂ ･ Ｃ | 適 | 否 |  |
|  |  | ・中吊り筋の間隔の確保、長さ確認 |  | Ａ ･ Ｂ ･ Ｃ | 適 | 否 |  |
|  | 定着・継手 | ・主筋の定着位置・長さ及びカットオフの位置・長さの確認 |  | Ａ ･ Ｂ ･ Ｃ | 適 | 否 |  |
|  |  | ・重ね継手の位置と長さ確認 |  | Ａ ･ Ｂ ･ Ｃ | 適 | 否 |  |
|  |  | ・はり筋出隅部の末端フック確認 |  | Ａ ･ Ｂ ･ Ｃ | 適 | 否 |  |
|  | スラブ筋 | ・スラブ厚寸法、鉄筋のピッチと径及びかぶりの確認 |  | Ａ ･ Ｂ ･ Ｃ | 適 | 否 |  |
|  |  | ・主筋方向（短辺・長辺とベンド配筋）と支持条件の確認 |  | Ａ ･ Ｂ ･ Ｃ | 適 | 否 |  |
| 壁 | 壁筋 | ・壁厚寸法、鉄筋の間隔・径・位置（土圧壁主筋・階段受け筋）及びかぶりの確認 |  | Ａ ･ Ｂ ･ Ｃ | 適 | 否 |  |
|  | 定着・重ね継手 | ・定着（はり、柱、スラブ、壁定着）、長さ、方法の確認 |  | Ａ ･ Ｂ ･ Ｃ | 適 | 否 |  |
|  |  | ・重ね継手の位置と長さの確認 |  | Ａ ･ Ｂ ･ Ｃ | 適 | 否 |  |
|  | 補強筋等 | ・開口補強配筋確認 |  | Ａ ･ Ｂ ･ Ｃ | 適 | 否 |  |
|  |  | ・スリットの位置・形状及び配筋確認 |  | Ａ ･ Ｂ ･ Ｃ | 適 | 否 |  |
| その他 | ガス圧接継手 | ・圧接技量資格者の確認 |  | Ａ ･ Ｂ ･ Ｃ | 適 | 否 |  |
|  |  | ・継手位置のずらし、形状 |  | Ａ ･ Ｂ ･ Ｃ | 適 | 否 |  |
|  |  | ・強度確認等 |  | Ａ ･ Ｂ ･ Ｃ | 適 | 否 |  |
|  |  | ・引張り試験体の抜取り数と位置の確認 |  | Ａ ･ Ｂ ･ Ｃ | 適 | 否 |  |
|  | 型枠並びに既存打設部分状況確認 | ・型枠及び支柱の締付け、清掃状況確認 |  | Ａ ･ Ｂ ･ Ｃ | 適 | 否 |  |
|  |  | ・打込み欠陥部の有無、及び補修の確認 |  | Ａ ･ Ｂ ･ Ｃ | 適 | 否 |  |
|  |  | ・基礎、柱、はり、床板、壁の躯体寸法の確認 |  | Ａ ･ Ｂ ･ Ｃ | 適 | 否 |  |
|  |  | ・型枠支柱存置期間の確認 |  | Ａ ･ Ｂ ･ Ｃ | 適 | 否 |  |
|  |  | ・コンクリート打設後の養生 |  | Ａ ･ Ｂ ･ Ｃ | 適 | 否 |  |
|  |  | ・コンクリートの調合及び圧縮強度の確認 |  | Ａ ･ Ｂ ･ Ｃ | 適 | 否 |  |
|  |  | ・コンクリート中の塩分量の確認 |  | Ａ ･ Ｂ ･ Ｃ | 適 | 否 |  |
| 界壁の施工状況 | ・小屋裏又は天井裏まで隙間なく施工されている |  | Ａ ･ Ｂ ･ Ｃ | 適 | 否 |  |
|  | ・図面とおりの位置、材質、厚さとなっている |  | Ａ ･ Ｂ ･ Ｃ | 適 | 否 |  |
|  | ・区画貫通部の処理が適切に実施されている |  | Ａ ･ Ｂ ･ Ｃ | 適 | 否 |  |
| 不具合の処置及び 検査結果の考察 |  |
| 添付図書 | □写真 □ |

＊  検査の方法（A：工事現場で目視により検査する　B：工事現場で検査機器等を用いて計測検査する　C：工事管理報告等による）